CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa  budynku strażnicy OSP w m. Nowa Wieś  oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Inwestycja będzie polegała na przebudowie  i rozbudowie istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 1208 i 1209 w m. Nowa Wieś.

- Projekt przewiduje:

- roboty ogólnobudowlane związana z rozbudową istniejącego budynku OSP:

- roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczające istniejące sieci,

- roboty ziemne,

- roboty rozbiórkowe elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną rozbudową, w tym budynku na dz. Nr 1207 wykonanego w konstrukcji drewnianej krytego dachówką betonową,

- zabezpieczenie  instalacji nie podlegających demontażowi,

- odłączenie od zasilania i demontaż instalacji przeznaczonych do rozbiórki,

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie fundamentów i ścian konstrukcyjnych piwnic,

- wykonanie stropów, stropodachu,

- wykonanie ścian konstrukcyjnych i działowych, klatki schodowej, kominów wentylacyjnych,

- przebicia i zamurowania otworów,

- wykonanie pokrycia dachu, obróbek blacharskich, montaż rur spustowych i rynien,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty wykończeniowe – tynki, posadzki, okładziny, malowanie,

- wykonanie instalacji wewnętrznej wraz z wymaganym osprzętem:

sanitarnej:

- wody zimnej,

- wody ciepłej,

- centralnego ogrzewania,

- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji,

elektrycznej:

- zasilania,

- tablica rozdzielcza,

- tablica obiektowa,

- wewnętrzna linia zasilająca,

- instalacje gniazd,

- oświetlenia podstawowego,

- oświetlenia awaryjnego,

- instalacja zasilająca technologię sanitarną,

- instalacje połączeń wyrównawczych,

- instalacja odgromowa,

- instalacja wyłącznika PPOŻ,

- ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym,

- instalacja przeciwprzepięciowa,

- instalacja sygnalizacji włamań i napadu SSWiN.

- uzupełnienia remontowe na elewacjach z malowaniem,

- zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowego, sprawnego technicznie, kompletnego wyposażenie obiektu zgodnie z przyjętym w dokumentacji projektowej zakresem  w tym  urządzeń i innych ruchomych  elementy wyposażenia oraz elementów pomocniczych pozwalających na prawidłowe użytkowanie danego wyposażenia, w tym wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze,

- budowa ciągów pieszych, jezdnych, i parkingów,

- przebudowa ogrodzenia i bramy,

- odtworzenie i pielęgnacja terenów zielonych,

- w ramach realizacji  zadania należy:

- przeprowadzić wymagane badania, roboty pomiarowe, wymagane przepisami próby, sprawdzenia,

- uruchomić i przetestować zamontowane urządzenia i oprogramowania,

- przygotować i przekazać dokumentację powykonawczą wraz z zestawieniem wbudowanych urządzeń wykonanym zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i konserwacji wbudowanych urządzeń i sprzętu w języku polskim,

- przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie zastosowanych urządzeń oraz opracować instrukcję eksploatacji tych urządzeń,

- uporządkować teren objęty robotami,

- gruntownie posprzątać obiekt po wykonanych pracach remontowych,

- dokonać zakupu, dostawy i montażu wszystkich urządzeń i wyposażenia,

- dokonać odbiorów branżowych robót  oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- przeprowadzać konserwacje, serwisowanie urządzeń i wyposażenia w okresie rękojmi i gwarancji,

- uzyskać prawomocne pozwolenie na użytkowanie  obiektu,

-  inne prace zgodnie z wymaganiami SIWZ.

II. Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Projektu budowlanego „Przebudowy i rozbudowy budynku OSP” – Projekt techniczny,

- Projektu budowlanego „Przebudowy i rozbudowy budynku OSP” – Projekt techniczny – Instalacje sanitarne,

- Projektu wykonawczego „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP” – Projekt techniczny – Instalacje elektryczne,

- Projekt budowlany – Przebudowa i rozbudowa budynku OSP – Projekt zagospodarowania terenu,

I  Projekt architektoniczno-budowlany,

- Wyposażenie – Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3

- Opinia geotechniczna,

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP” – branża budowlana, elektryczna, sanitarna.

- Materiały informacyjne i pomocnicze – przedmiary robót (branże: budowlane, sanitarna, elektryczna).

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i zakres prac będących

przedmiotem zamówienia określa  dokumentacja, o której mowa w pkt. II.

- Charakterystyczne parametry obiektu:

- Pow. użytkowa części istniejącej i projektowanej			- 532,00 m2,

- Kubatura  budynku części istniejącej i  projektowanej 		- 1596,00 m3,

- Wysokość budynku						-  5,00 m,

- Długość								- 27,83 m,

- Szerokość budynku po rozbudowie					- 21,27 m,

Przewiduje się wyposażenie budynku w instalacje:

- Wody zimnej

- Wody ciepłej,

- Centralnego ogrzewania,

- Kanalizacji sanitarnej,

- Wentylacji,

- Elektryczne -  oświetlenia budynku i oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, instalacje siłowe i wyrównawcze,

- Odgromową.

III. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia ew. przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień. Aktualizacja uzgodnień i warunków należy do Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich  wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane 
z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych zgodnie z zaleceniami ich właścicieli  na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z  rozbiórki 
i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót.

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych kolizji  oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia obiektu przed skutkami prowadzenia prac, w szczególności do ich zabezpieczenia w sposób skuteczny przed wpływem warunków atmosferycznych, kurzem oraz ewentualnymi uszkodzeniami, usuwanie skutków niewłaściwego zabezpieczenia obiektu w trakcie prowadzenia robót remontowych,

- Wykonawca na własny koszt dokona odkrywki elementów  budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia bieżącego serwisu i pomocy technicznej dla zainstalowanych urządzeń i wyposażenia.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód,

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Na żądanie Zamawiającego wykona i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał 
w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  osoby wykonujące bezpośrednio wszystkie prace związane z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia, określonymi w SST, dokumentacji technicznej, w szczególności czynności przy wykonywaniu robót przygotowawczych, ziemnych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych w zakresie   instalacji sanitarnych, elektrycznych i drogowych w sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.).

Szczegółowe wymogi w ww. zakresie zostały wskazane w pkt. 7.4 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym część II do SIWZ.

- Wszelkie roszczenia mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek na żądanie Zamawiającego sporządzić niezbędne dokumenty, w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, powykonawcze, zestawienie robót, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów  oraz przedstawiania płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  przedmiotowego zadania, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego. Zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania  zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

V. Opis stanu istniejącego.

Teren objęty opracowaniem położony jest w m. Nowa Wieś, na działce nr  1208 i 1209.  Jest obecnie zabudowany  jednokondygnacyjnym budynkiem o funkcji strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Pomieszczenia w budynku to garaż dla 2 wozów bojowych, sala ogólna, pomieszczenia pomocnicze, szatnie, sanitariaty. Budynek wyposażony jest w wentylację grawitacyjną,  instalację elektryczną,                                                            instalację wodno-kanalizacyjną i ogrzewania. Zagospodarowanie zewnętrzne to dojazd do garażu, dojścia, ogrodzenie, opaska wokół budynku.

Obiekt sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Istniejąca obsługa komunikacyjna działki przez wjazd/wyjazd  bramami  bezpośrednio z drogi publicznej.