Część I SIWZ

Załącznik nr 7 – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Uwaga:  Niniejszy dokument należy złożyć wraz z ofertą oraz pozostałymi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.

WYKONAWCA: (pieczęć)

……………………………………………….

……………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/REGON, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zakup i dostawa 2 nowych samochodów osobowych typu Suv i Minivan.

UWAGA: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3 wypełniając każdą rubrykę wpisując „spełnia” lub „nie spełnia”, w przypadku innych danych niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

Dla samochodu osobowego typu Minivan

Model ......................................... 					Rok produkcji ............................,

Oferowany samochód osobowy jest nowy, bez wad i uszkodzeń, sprawny technicznie, kompletny.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne | Opis oferowanego samochodu osobowego typu minivan i jego parametrów techniczno-użytkowych - zgodne z wymaganiami : spełnia / nie spełnia /wypełnia Wykonawca/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne dla nadwozia |
|  | Typ nadwozia | Crossover |  |
|  | Liczba drzwi | 5 |  |
|  | Barwa nadwozia biała perła, odcienie bordo, szaro-niebieski | Wymagane |  |
|  | Rozstaw osi (mm) | nie mniejszy niż 2578 |  |
|  | Ilość miejsc siedzących | 7 |  |
|  | Rok produkcji | 2020 |  |
| Silnik i układ napędowy |
|  | Norma emisji spalin | Euro 6 |  |
|  | Zużycie paliwa- cykl mieszany (I/100km) | Max. 7,5 (I/100km) |  |
|  | Emisja CO2 (g/km) | Max 185 g/km |  |
|  | Maksymalna moc silnika (kM) | nie mniejsza niż 185 kM |  |
|  | Pojemność skokowa silnika (cm3) | nie mniejsza niż 1900 cm3 |  |
|  | Rodzaj paliwa | diesel |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy (Nm) | nie mniejszy niż 380 Nm |  |
|  | Ilość cylindrów | 4 |  |
|  | Rodzaj napędu | przedni |  |
|  | Filtr cząstek stałych | wymagane |  |
|  | Skrzynia biegów oraz ilość | Automatyczna EDC 6 biegów |  |
|  | Prędkość maksymalna (km/h) | Nie mniejsza niż 180 km/h |  |
|  | Przyśpieszenie 0- 100 km/h (s) | minimum 11 |  |
|  | Typ wtrysku paliwa | bezpośredni Common Rail |  |
| Układ kierowniczy i hamulcowy |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | wymagane |  |
|  | Asystent hamowania, ABS, ESP | wymagane |  |
|  | Hamulce przód Hamulce tył | tarczowe pełne tarczowe wentylowane |  |
| Wymagania techniczne dla kół jezdnych |
|  | Obręcze kół ze stopów lekkich z ogumieniem letnim min. 19 cali | 4 szt. |  |
|  | Komplet opon zimowych z alu felgami min. 19 cali | 4 szt. |  |
|  | Zapasowe koło dojazdowe | wymagane |  |
| Wnętrze |
|  | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia i napinaczami dla foteli przód | wymagane |  |
|  | Zagłówki przednie i tylne | wymagane |  |
|  | Tapicerka skórzana /jasnoszara/ | Wymagane |  |
|  | Kierownica skórzana | z regulacją wysokości i głębokości |  |
|  | Kierownica skórzana | podgrzewana |  |
|  | Przednie i boczne fotele w 2 rzędzie podgrzewane | wymagane |  |
|  | Przednie fotele z pełną regulacją elektryczną | wymagane |  |
|  | Centralny zamek | zdalnie sterowany |  |
|  | Oświetlenie wnętrza | wymagane |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby (przednie i tylne) w drzwiach | wymagane |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i składane | wymagane |  |
|  | Ładowarka indukcyjna | wymagane |  |
|  | Szyby tylne przyciemniane | wymagane |  |
|  | Szyba przednia | podgrzewana |  |
|  | Poduszki powietrzne: dla kierowcy i pasażera: poduszki czołowe oraz poduszki boczne; kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu | wymagane |  |
|  | System kontroli ciśnienia w oponach | wymagane |  |
|  | Kamera cofania | wymagane |  |
|  | Automatyczny hamulec postojowy, elektromechaniczny | wymagane |  |
|  | Dywaniki (przód, tył, przestrzeń bagażnika) | gumowe |  |
|  | Elektrycznie, bezdotykowo otwierana klapa bagażnika | wymagane |  |
|  | Spryskiwacze reflektorów | wymagane |  |

| Bezpieczeństwo i komfort |
| --- |
|  | System wspomagania parkowania | wymagane |  |
|  | System rozpoznawania znaków drogowych | wymagane |  |
|  | Asystent hamowania | wymagane |  |
|  | System zmęczenia kierowcy | wymagane |  |
|  | System dynamicznej kontroli toru jazdy | wymagane |  |
|  | Asystent bezpiecznej odległości | wymagane |  |
|  | System utrzymywania pasa ruchu | wymagane |  |
|  | Możliwość ręcznej dezaktywacji przedniej poduszki powietrznej pasażera | wymagane |  |
|  | Dach panoramiczny, elektrycznie otwierany | wymagane |  |
|  | System kontroli martwego pola | wymagane |  |
|  | Przednia szyba atermiczna | wymagane |  |
|  | Rolety przeciwsłoneczne na bocznych szybach (drugi rząd) | wymagane |  |
|  | Czujnik światła i deszczu | wymagane |  |
|  | Reflektory LED | wymagane |  |
|  | Asystent zmiany świateł drogowych na mijania | wymagane |  |
|  | Trzecie światło STOP | wymagane |  |
|  | Aktywny regulator prędkości | wymagane |  |
|  | Wskaźnik zmiany biegów | wymagane |  |
| Bagażnik i klimatyzacja |
|  | Pojemność przestrzeni bagażowej (dm3) | min. 240 dm3 |  |
|  | Oświetlenie bagażnika | wymagane |  |
|  | Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |  |
|  | Bagażnik na dach o poj. 450 - 500 l. aerodynamiczny na zaczepach /mocowaniach systemowych do samodzielnego montażu i demontażu bądź na relingach dachowych Kolorystyka jasno szara lub biała. | wymagane |  |
| Multimedia |
| 1. | System multimedialny z nawigacją (mapa Europy, rozszerzona), wejściem USB, AUX, radioodtwarzacz, Funkcja ładowania telefonu, Funkcja łączności | wymagane |  |
| Inne |
|  | Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja | wymagane |  |
|  | Zapewnienie dostępu do autoryzowanego serwisu znajdującej się w odległości nie większej nić 100 km licząc od siedziby Zamawiającego. | wymagane |  |
| Wyposażenie dodatkowe pojazdu |
| 1. | Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP – 1 szt | wymagane |  |
| 2. | Apteczka samochodowa z wyposażeniem | wymagane |  |
| 3. | Trójkąt ostrzegawczy | wymagane |  |
| 4. | Zestaw do naprawy uszkodzenia opony | wymagane |  |
| Warunki Gwarancji |
| 1. | min. okres gwarancji na perforację nadwozia ustala się na 120 miesięcy, bez limitu kilometrów od daty odbioru przedmiotu umowy | wymagane |  |
| 2. | min. okres gwarancji na podzespoły mechaniczne i elektroniczne oraz lakier ustala się na 24 miesiące i min. 150 000 przebiegu, od daty odbioru przedmiotu umowy | wymagane |  |
| Pozostałe Wymagania |
|  | Zamawiający wymaga w dostarczanym samochodzie: pełnego zbiornika paliwa, pełnych zbiorników na płyny eksploatacyjne – rodzaje zastosowanych płynów zgodne z zaleceniami producenta podwozia, | wymagane |  |
|  | Dostarczenie dokumentacji, instrukcji, zaleceń producenta pojazdu - w języku polskim. | wymagane |  |
|  | Naprawy gwarancyjne oraz przeglądy okresowe (kontrola stanu technicznego, cykliczna wymiana części eksploatacyjnych pojazdu w tym diagnostyka komputerowa) zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta - w okresie rękojmi i gwarancji będą po stronie wykonawcy. | wymagane |  |
|  | Wykonawca udostępni każdemu Użytkownikowi oraz Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów. | wymagane |  |
|  | Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów oraz części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. | wymagane |  |
| Warunki Dostawy |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność | wymagane |  |
|  | Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego | wymagane |  |

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, w przypadku wyższych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

UWAGA: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3 wypełniając każdą rubrykę wpisując „spełnia” lub „nie spełnia”, w przypadku innych danych niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

Dla samochodu osobowego typu SUV

Model ......................................... 					Rok produkcji ............................,

Oferowany samochód osobowy jest nowy, bez wad i uszkodzeń, sprawny technicznie, kompletny.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne | Opis oferowanego samochodu osobowego typu SUV i jego parametrów techniczno-użytkowych - zgodne z wymaganiami : spełnia / nie spełnia /wypełnia Wykonawca/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne dla nadwozia |
|  | Typ nadwozia | SUV |  |
|  | Liczba drzwi | 5 |  |
|  | Barwa nadwozia /czarny; szary/ | wymagane |  |
|  | Rok produkcji | 2020 |  |
|  | Prześwit | min. 200 mm |  |
| Silnik i układ napędowy |
|  | Norma emisji spalin | Euro 6 |  |
|  | Zużycie paliwa - cykl mieszany (I/100km) | max. 7 (I/100km) |  |
|  | Emisja CO2 (g/km) | max. 150 g/km |  |
|  | Maksymalna moc silnika (kM) | nie mniejsza niż 110 kM |  |
|  | Pojemność silnika (cm3) | nie mniejsza niż 1350 cm3 |  |
|  | Rodzaj paliwa | diesel |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy (Nm) | nie mniejszy niż 240 |  |
|  | Ilość cylindrów | 4 |  |
|  | Rodzaj napędu | 4x4 |  |
|  | Filtr cząstek stałych | wymagane |  |
|  | Skrzynia biegów oraz ilość | manualna 5,6 biegów |  |
|  | Prędkość maksymalna (km/h) | Nie mniejsza niż 160 km/h |  |
|  | Typ wtrysku paliwa | bezpośredni Common Rail |  |
|  | System start stop z opcją wyłączania | wymagane |  |
| Układ kierowniczy i hamulcowy |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | wymagane |  |
|  | Asystent hamowania, ABS | wymagane |  |
|  | Hamulce przód i tył | tarczowe |  |
| Wymagania techniczne dla kół jezdnych |
|  | Obręcze kół ze stopów lekkich z ogumieniem letnim min. 16 cali | 4 szt. |  |
|  | Komplet opon zimowych z felgami min. 16 cali | 4 szt. |  |
|  | Zapasowe koło dojazdowe | wymagane |  |
| Wnętrze |
|  | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia i napinaczami dla foteli przednich | wymagane |  |
|  | Zagłówki przednie i tylne | wymagane |  |
|  | Tapicerka materiałowa | ciemna |  |
|  | Kierownica | z regulacją wysokości i głębokości |  |
|  | Fotel kierowcy | z regulacją wysokości |  |
|  | Centralny zamek | zdalnie sterowany |  |
|  | Oświetlenie wnętrza | wymagane |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach | wymagane |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i składane | wymagane |  |
|  | Ładowarka indukcyjna | wymagane |  |
|  | Szyby tylne przyciemniane | wymagane |  |
|  | Poduszki powietrzne: dla kierowcy i pasażera: poduszki czołowe oraz poduszki boczne; kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu | wymagane |  |
|  | System kontroli ciśnienia w oponach | wymagane |  |
|  | Kamera cofania | wymagane |  |
|  | Podgrzewana szyba tylna/wycieraczka szyby tylnej | wymagane |  |
|  | Dywaniki (przód, tył, przestrzeń bagażnika) | gumowe |  |
|  | Światła przeciwmgłowe | wymagane |  |
|  | Komputer pokładowy | wymagane |  |
|  | Wskaźnik zmiany biegów | wymagane |  |
|  | Hak holowniczy | wymagane |  |
| Bagażnik i klimatyzacja |
|  | Pojemność przestrzeni bagażowej (dm3) | min. 370 dm3 |  |
|  | Oświetlenie bagażnika | wymagane |  |
|  | Klimatyzacja | automatyczna |  |
| Multimedia |
| 1. | System multimedialny wejściem USB, Bluetooth, radioodtwarzacz | wymagane |  |
| Inne |
|  | Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja | wymagane |  |
|  | Zapewnienie dostępu do autoryzowanego serwisu znajdującej się w odległości nie większej nić 100 km licząc od siedziby Zamawiającego. | wymagane |  |
| Wyposażenie dodatkowe pojazdu |
| 1. | Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP – 1 szt | wymagane |  |
| 2. | Apteczka samochodowa z wyposażeniem | wymagane |  |
| 3. | Trójkąt ostrzegawczy | wymagane |  |
| 4. | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, wkrętak dwustronny, klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów | wymagane |  |
| Warunki Gwarancji |
| 1. | min. okres gwarancji na podzespoły mechaniczne i elektroniczne oraz lakier ustala się na 24 miesiące i min. 100 000 km przebiegu, od daty odbioru przedmiotu umowy | wymagane |  |
| 2. | min. okres gwarancji na perforację nadwozia ustala się na 60 miesięcy, bez limitu kilometrów od daty odbioru przedmiotu umowy | wymagane |  |
| Pozostałe Wymagania |
|  | Zamawiający wymaga w dostarczanym samochodzie: pełnego zbiornika paliwa, pełnych zbiorników na płyny eksploatacyjne – rodzaje zastosowanych płynów zgodne z zaleceniami producenta podwozia, | wymagane |  |
|  | Dostarczenie dokumentacji, instrukcji, zaleceń producenta pojazdu - w języku polskim. | wymagane |  |
|  | Naprawy gwarancyjne oraz przeglądy okresowe (kontrola stanu technicznego, cykliczna wymiana części eksploatacyjnych pojazdu w tym diagnostyka komputerowa) zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta - w okresie rękojmi i gwarancji będą po stronie wykonawcy. | wymagane |  |
|  | Wykonawca udostępni każdemu Użytkownikowi oraz Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów. | wymagane |  |
|  | Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów oraz części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. | wymagane |  |
| Warunki Dostawy |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność | wymagane |  |
|  | Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego | wymagane |  |

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, w przypadku wyższych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

………………………………. dnia ………………………………

(miejscowość)

………………………………………………………………..				                              (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)