CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Budowa  drogi o długości ok. 1579,4 m na odcinku od włączenia do drogi gminnej w m. Majdany do skrzyżowania z drogą powiatową DP 1720W Opatkowice – Holendry Kuźmińskie, w tym:

- na odcinku 0+000 km do 0+738,21 km przewidziany jest ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5 m (dwa pasy po 2,5 m).

- na odcinku od km 0+738,21 do końca opracowania  przewiduje się drogę klasy D 1/2 o jezdni bitumicznej i szerokości 5 m (dwa pasy po 2,5 m). Dodatkowo na tym odcinku  zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy  o szerokości 2,5 m  po północnej części korpusu drogi.

- przewiduje się pobocze utwardzone wzdłuż drogi powiatowej DP 1720W Opatkowice – Holendry Kuźmińskie na odcinku ok. 70 m (łączące ciąg pieszo-rowerowy z przystankiem PKS).

- Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego z istniejącej szafy oświetleniowej 3 fazowej:

- przewodem AsXSn 4 x 25 mm2 z naprężeniem podstawowym  35 MPa,

- kablem YAKXS 4 x 35 mm2 relacji słupy 10 – 12.

Na słupach przewiduje się oprawy oświetleniowe sodowe wraz z niezbędnym wyposażeniem.

- Przebudowa linii SN i nn kolidujących z projektowaną drogą poprzez zabudowę słupów  oraz wysięgników na przyłączu  wraz z niezbędnym osprzętem oraz demontaż słupów SN.

- Wykonanie docelowej organizacji ruchu.

- Przewiduje się realizację inwestycji w rozbiciu na etapy:

- Etap Ia – droga do pól (od km 1+150 do km 1+579,42 wraz z konieczną przebudową drogi powiatowej), pn. „Budowa drogi dojazdowej do pół na odcinku Majdany – Opatkowice”,

- Etap Ib – droga do pól (od km 1+150 do km 1+579,42) pozostały zakres zgodny z dokumentacją w szczególności w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz ze zjazdami i elementami stałej organizacji ruchu,

- Etap II – droga od km 0+738,21 do km 1+150, zgodnie z dokumentacją.

- Etap III – droga od km 0+0 do km 0+738,21, zgodnie z dokumentacją.

- Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami: Projekt budowlany - część A – Projekt zagospodarowania terenu,

- Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami: Projekt budowlany – część B – Projekt architektoniczno-budowlany  - branża drogowa,

- Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami: Projekt wykonawczy – branża drogowa,

- Aktualne rys. dot. branży drogowej (przekroje, przekroje TRZ, proj. zagospodarowani terenu 1 i 2, profile - 1, 2 i zjazdów),

- Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami: Oświetlenie uliczne - Projekt budowlano-wykonawczy – część B – Projekt architektoniczno-budowlany – branża elektryczna,

- Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami: Przebudowa linii SN i NN – usunięcie kolizji - Projekt budowlano-wykonawczy – część B – Projekt architektoniczno-budowlany – branża elektryczna,

- Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami: Projekt stałej organizacji ruchu - aktualny.

- Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami: Specyfikacje technicznej wykonania i odbioru robót – branża: drogowa i elektryczna (oświetlenie uliczne i przebudowa linii SN i NN –usunięcie kolizji).

UWAGA:

W wycenie robót branży drogowej należy uwzględnić rozwiązania konstrukcyjne i lokalizacyjne przyjęte w  załączonych aktualnych rysunkach o których mowa w pkt. II. 1.d. oraz  pozostały zakres zgodny z opracowaną dokumentacja projektową.

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

- Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

- Dla Etapu Ia: /budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami i poboczami/

- wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne, w tym wykonanie koryta pod drogę, przemieszczanie gruntu,

- roboty przygotowawcze, w tym:

- wywiezienie gruzu,

- usunięcie pozostałości po karczowaniu drzew (drągowina, karcze, gałęzie),

- mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni,

- demontaż istniejącego oznakowania,

- roboty drogowe:

dla konstrukcji jezdni KR 3:

- wzmocnienie podłoża geowłókniną,

- podbudowa z kruszywa łamanego (warstwa dolna i warstwa górna),

- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych (podbudowa asfaltowa),

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna,

dla konstrukcji jezdni KR 1:

- wzmocnienie podłoża geowłókniną,

- podbudowa z kruszywa łamanego (warstwa dolna i warstwa górna),

- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych (podbudowa asfaltowa),

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna,

- roboty dodatkowe - wykonanie poboczy i zjazdów:

- nawierzchnia z kamienia tłuczonego poboczy i zjazdów,

- koryta wzdłuż drogi wraz z podbudową z kruszyw łamanych, nawierzchnią z kamienia tłuczonego, oczyszczeniem i powierzchniowym utrwaleniem  nawierzchni oraz plantowaniem poboczy,

- inne roboty, w tym:

- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, w tym oznakowanie pionowe i poziome,

- dla Etapu Ib, II i III:  /pozostały zakres robót do wykonania zgodny z dokumentacją/

- wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- roboty towarzyszące /w tym zabezpieczenia istniejącej sieci, w tym poprzez betonowe bloki/rury osłonowe, usunięcie ew. kolizji z istniejącym uzbrojeniem/,

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym:

- pomiarowe,

- rozbiórkowe, w tym rozebranie krawężników wraz z ławą i  obrzeży,

- demontaż istniejącego oznakowania,

- wycinka i usunięcie drzew, pni  i krzewów wraz z wywiezieniem,

- cięcie szczelin w nawierzchni asfaltowej,

- zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robót,

- roboty ziemne, w tym:

- wykonanie wykopów pod elementy oświetlenia ulicznego i związanego z przebudową linii SN i NN oraz koryta pod poszczególne elementy drogi,

- zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów,

- transport gruntu,

- budowa oświetlenia ulicznego, w tym:

- układanie kabli,

- montaż uziomów,

- montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami i niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,

- przebudowa  linii SN i NN, w tym:

- montaż słupów wraz z niezbędnym osprzętem,

- regulacja istniejących przewodów,

- demontaż słupów,

- montaż uziomów,

- roboty drogowe, w tym:

- wzmocnienie podłoża geowłókniną,

- podbudowa jezdni z kruszywa łamanego wraz z oczyszczeniem nawierzchni,

- nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni,

- zjazdy do posesji i pobocza z kruszywa łamanego,

- zjazdy do posesji w ciągu pieszo-rowerowym, w tym wzmocnienie podłoża geowłókniną, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia  z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cem.,

- chodniki, w tym wzmocnienie podłoża geowłókniną, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cem.,

- ustawienie krawężników ulicznych  i obrzeży betonowych,

- inne roboty, w tym:

- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, w tym oznakowanie pionowe i poziome ulicy,

- regulacja wysokościowa urządzeń  infrastruktury w obszarze objętym zadaniem zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci (w tym skrzynek ulicznych, zasuw, hydrantów, studni,) dostosować do nowych rzędnych drogowych,   na sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać regulację wysokościową do rzędnych projektowanych i zamontować pierścienie odciążające, płyty nastudzienne o wymiarach zgodnych z zamontowanymi pierścieniami odciążającymi oraz  włazy żeliwne tupu ciężkiego,

- w przypadku lokalizacji słupów  energetycznych w odległości mniejszej niż wynikającej z zaleceń właścicieli sieci należy na sieci wod-kan zamontować rury osłonowe,

- w przypadku obniżenia obecnej rzędnej drogi poniżej strefy przemarzania należy dokonać ocieplenia odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

- zabezpieczenie nadzoru ze strony właścicieli sieci kolidującej z zadaniem,

- uporządkowanie terenu objętego robotami, w tym zabezpieczenie istniejącego drzewostanu,

- przeprowadzenie wymaganych prób, sprawdzeń, badań i pomiarów,

- regulacja bram przy posesjach,

- przestawienie ogrodzeń (demontaż i powtórne wykonanie)  z elementów drewnianych i z elementów stalowych na słupkach stalowych i żelbetowych,

- dodatkowy zakres określony w pkt. III.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i urządzeń, zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa  dokumentacja projektowa o których mowa w pkt. II opisu przedmiotu zamówienia.

- Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne 
w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych 
i uzgodnień dokumentacji projektowej. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich  wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych  .

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót , przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wymaganej na czas odbiorów branżowych .

- Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy. Zamawiający zastrzega wskazanie miejsca wywozu materiałów z rozbiórki w zakresie: ziemi, szlaki, gruzu kruszywa we wskazane miejsca na jego rzecz. 
W takim przypadku materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora.

- Powiadomienie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót  właścicieli/użytkowników/mieszkańców przyległych posesji poprzez pisemne ogłoszenia o planowanych pracach i utrudnieniach, w tym zapewnienie swobodnego dostępu mieszkańcom przyległych posesji.

- Powiadomienie pisemnie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Kozienicką Gospodarkę Komunalną z siedzibą przy ul. Przemysłowej 15 o planowanym terminie rozpoczęcia robót i utrudnieniach z tym związanych. Wykonawca ma obowiązek współpracować 
z KGK w celu odbioru śmieci a także ma obowiązek zapewnić bezproblemowy dojazd  do posesji przylegających do realizowanego zadania.

- Odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Dokonanie odbiorów branżowych robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonanie gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i  usunięcia ewentualnych kolizji  oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Na życzenie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej dokumentacji przebiegu budowy w formie fotograficznej i przekazywania jej zamawiającemu w formie elektronicznej  podczas odbiorów częściowych.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona w oparciu o  postanowienia pkt. I.2., zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi z dokumentacji projektowej.

- Roboty będą prowadzone w czynnym terenie. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd  ograniczenia.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek sporządzić niezbędne dokumenty dla Zamawiającego w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów oraz przedstawiania płatności 
z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  zabezpieczających interesy Zamawiającego, zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania ) zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

- Opis stanu istniejącego.

Projektowane zadanie obejmuje  drogę na odcinku od włączenia do drogi gminnej w m. Majdany do skrzyżowania z drogą powiatową DP 1720W Opatkowice-Holendry Kuźmińskie. Droga w początkowym odcinku przebiega w terenie leśnym, na pozostałym odcinku prze tereny rolnicze oraz o mało intensywnej zabudowy jednorodzinnej. Droga służy do obsługi ruchu lokalnego.

Jezdnia drogi posiada nawierzchnię szlakową (zniszczoną), bez odwodnienia.

W granicach pasa drogowego usytuowane są sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczna.