Opracowanie aktualizacji stałych organizacji ruchu dróg i ulic o dł. 14,420 km na terenie gminy Kozienice w szczególności w zakresie:

- dostosowanie organizacji do istniejących przepisów prawa,

- oznakowanie pionowe i poziome dróg pieszo rowerowych,

- wykonanie przejść i przejazdów dla rowerów przez jezdnie – o ile możliwe,

- inwentaryzacja istniejącego oznakowania ze wskazaniem oznakowania do korekty lub wymiany z uwagi na zły stan.

- przestawienie oznakowania poza skrajnię ciągów pieszo rowerowych, dróg.

- rysunki wykonawcze z opisem /plan i przekroje konstrukcyjne/ dla przebudowy przejść /poszerzanie/, ew. korekta geometrii,

- przedmiar i kosztorys inwestorski z podziałem na ulice

- uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem,

- wersja papierowa /2 egz./ i elektroniczna.

dla niżej wymieniowych ulic:

- ul. Krasickiego od Warszawskiej do Bohaterów Studzianek - odcinek o dł. ok. 300 m

- ul. Żeromskiego od Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej – odcinek o dł. ok. 640 m,

- ciąg pieszo rowerowy wzdłuż DK 48 od ul. Legionów do ul. Broniewskiego – odcinek o dł. 
ok. 1 400 m,

- Al. Solidarności od Żeromskiego do Sikorskiego – odcinek o dł. ok. 470 m

- Kasztanowa na odcinku od Sikorskiego do Bukowej – odcinek o dł. ok. 575 m

UWAGA:

W ramach opracowania organizacji ulic Al. Solidarności i Kasztanowej należy wprowadzić rozwiązania na skrzyżowaniu tych ulic z ul. Sikorskiego wynikające z protokółu nr KM.999…  z dnia 10.05.2019 r.

- Jana Pawła II od ul. Żeromskiego do Wrzosowej – odcinek o dł. ok. 570 m

- Wrzosowa od Jana Pawła II do Borówkowej – odcinek o dł. ok. 460 m

- Sportowa od Głowaczowskiej do Warszawskiej – odcinek o dł. ok. 425 m

- Legionów od Głowaczowskiej do Warszawskiej – odcinek o dł. ok. 285 m

Uwaga:

Ciąg pieszo rowerowy należy również wyznaczyć na wysokości basenu.

- Piłsudskiego od Kochanowskiego do Głowaczowskiej – odcinek o dł. ok. 615 m /150 + 465/

Uwaga:

Na odcinku oznaczonym kolorem czerwonym ciąg rowerowy należy wyznaczyć na jezdni oraz połączyć z istniejącymi ciągami w ul. 11-go Listopada i Wójcików. Rozważyć zastosowanie elementów uspokojenia ruchu /techniczne i formalne/.

- Jeziorna od Bohaterów Studzianek /Krasickiego/ do drogi powiatowej – odcinek o dł. 
ok. 700 m + 100 m

Uwaga:

W ramach opracowania należy połączyć ciąg rowerowy z ciągiem w ul. Krasickiego na odcinku oznaczonym kolorem czerwonym /dł. ok. 100 m/.

- Wójcików od Kochanowskiego do Radomskiej – odcinek o dł. ok. 430 m

- Przemysłowa od Młyńskiej do Kolejowej – odcinek o dł. ok. 1 400 m

- Wójcików – Przemysłowa od Radomskiej do Młyńskiej – odcinek o dł. ok. 520 m

Uwaga:

W ramach opracowania należy rozważyć możliwość wyznaczenia drogi rowerowej wzdłuż jezdni.

- Kolejowa od Przemysłowej do drogi powiatowej – odcinek o dł. ok. 415 m

- 11 – Listopada od Kochanowskiego do torów – odcinek o dł. ok. 870 m

Uwaga:

Należy uwzględnić przebudowę przejść dla pieszych w celu umożliwienia przejazdu rowerem.

- Piastowska i Strumykowa od torów do Królewskiej – odcinek o dł. ok. 1 850 m

Uwaga:

Należy uwzględnić przebudowę przejść dla pieszych w celu umożliwienia przejazdu rowerem.

Usunąć barierę n łuku koło kanału – strona wewnętrzna. W ramach opracowania organizacji należy wprowadzić rozwiązania wynikające z protokółu nr KM.999…  z dnia 10.05.2019 r.

- droga łącząca Kozienice z Opatkowicami – odcinek o dł. 1 050 m

- droga w m. Janików Folwark od DK 48 do drogi do socjalnych – odcinek o dł. ok. 200 m

- droga w m. Śmietanki od drogi powiatowe w kierunku Rudy – odcinek o dł. ok. 490 m,

- ul. Długa, Leśna w m. Ryczywół od Osiedlowej do drogi powiatowej – odcinek o dł. 
ok. 655 m,